ASMOTOM-

- ein VAKUUM-MOTORTREPANSYSTEM zur Trepanation der Cornea von Patienten- und Spenderaugen, sowie von Hornhautsklerascheiben

- Schnitt-Tiefeneinstellung des Patientenhandstückes durch den Operateur

ASMOTOM – Ein Vakuum-Motortrepansystem zur Trepanation der Cornea von Patienten- und Spenderaugen sowie von Hornhautsklerascheiben.

Das Vakuum-Motortrepansystem ASMOTOM bietet durch die doppelte Vakuumstabilisierung des Hornhautgewölbes während der Trepanation am Patienten einen großen Vorteil.

Die Cornea wird einmal zentral durch eine Innensaugglocke und am Limbus durch einen Außensaugring angesaugt.

Zwischen dieser Doppelsaugung rotiert das Trepan mit automatischem Vorschub und springt nach erfolgter Trepanation in seine Ausgangslage zurück. Das trepanierte Hornhautscheibchen wird bis zur Belüftung des Trepansystem rotationssicher an der Innensaugglocke gehalten.

NEU!  Der Operateur ist in der Lage, vor Beginn der Trepanation die Schnittiefe des Trepans durch den Einsatz spezieller Distanzscheiben selber zu bestimmen.

#### Vorteile des Vakuum-Motortrepansystem ASMOTOM

- Leichte Zentrierung des Trepans durch neuentwickelten ASMOTOM-MARKEUR

- Individuelle Schnittiefeneinstellung durch den Operateur. Eine wesentliche Verbesserung des Vakuum-Motortrepansystem ASMOTOM besteht darin; daß die Schnittiefe des Trepans durch den Operateur selber bestimmt werden kann. Durch Einlage spezieller Distanzscheiben zwischen dem Trepanmitnehmer und dem Trepan kann so die gewünschte Schnittiefe bestimmt werden. Dem Operateur stehen 8 verschiedene Distanzscheiben in folgenden Abstufungen zur Verfügung. Distanzscheiben:  0,2  /  0,4  /  0,6  /  0,8  /  0,9  /  1,0  /  1,1  /  1,2 mm

- Die Cornea wird während der Trepanation weder verzogen noch deformiert.

- Das Hornhautscheibchen wird durch die Innensaugglocke bis zur Beendigung der Trepanation rotationssicher gehalten.

- Durch das Doppelsaugungsprinzip erfolgt keine Druckausübung auf die Hornhaut

- Das Vakuum-Motortrepansystem ASMOTOM gewährleistet eine äußerst endothelschonende Trepanation.

- Für die Trepanation der Patienten- und der Spenderhornhaut stehen zwei farblich unterschiedliche Handstücke und Trepane zur Verfügung.

- Saubere und gerade Schnittränder.

- Zum Lieferumfang gehören  je Handstück 2 x 5 Trepane im Durchmesser von 6,0 bis 8,2 mm.

- Inklusive Sterilisierkassette aus Aluminium mit Textil-Langzeitfilter für die Aufbewahrungs- und Sterilisiereinsätze des Patienten- und Spenderhandstückes.

DEUTSCHMANN - MEDIZINTECHNIK

Morawekstrasse 18

02763 Zittau      Deutschland

Phone: (+49) 0 35 83 / 51 05 53  Fax: (+49) 0 35 83 / 51 21 73

E-Mail: Deutschmann-Zittau@t-online.de

# Text boxes

Neuentwickelter

ASMOTOM – MARKEUR.

Steuergerät mit Fußtaster und montiertem Patienten- und Spenderhandstück

Montiertes Handstück mit Innensaugglocke, Distanzring, Trepan und Außensaugring.

Aufbewahrungs- und Sterilisiereinsatz des Patienten- und  Spenderhandstückes.

Sauberer 360° Schnitt. Das Transplantat haftet an der Innensaugglocke.